#### Кресло косметологическое MK33 3 электромотора

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло на основании 			            1 шт.

Подлокотники				2 шт.

Пульт ручной электрический                     1 шт.

Подголовник                                                1 шт.

- Габаритные размеры

186*56*58\89

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кресла.  В данном   кресле используется 3-жильный шнур электропитания. Подключайте кресло к розетке с заземлением. Убедитесь в корректном подключении к проводу заземления во избежание поражения электротоком, что также обеспечит нормальную работу кресла. Берегите все разъемы, кнопки и кабели от попадания воды во время использования.

- Регулировка и настройка

Регулировка спинки, высоты, угла наклона осуществляется тремя электромоторами при помощи электрического пульта, входящего в

состав кресла. Секции под ноги – пневматикой. Поочередно нажимая на кнопки, установите нужную высоту кресла и необходимый угол наклона. Внимание! Запрещается нажимать несколько кнопок одновременно! Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент. Подушки под руки регулируется механически. У кресла есть вращение от 0 до 240 градусов.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия

Кресло поставляется в собранном виде.