#### Кресло педикюрное P45 с подогревом и беспроводным пультом

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло на основании 			            1 шт.

Подлокотники				2 шт.

Пульт ручной беспроводной                      1 шт.

Подголовник                                                1 шт.

- Габаритные размеры

192*56*58\88

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кресла. Подключайте кресло к розетке с заземлением. Убедитесь в корректном подключении к проводу заземления во избежание поражения электротоком, что также обеспечит нормальную работу кресла. Берегите все разъемы, кнопки и кабели от попадания воды во время использования

- Регулировка и настройка

Регулировка спинки, высоты, угла наклона кресла и подушек под ноги осуществляется пятью электромоторами при помощи беспроводного пульта, входящего в состав кресла. Поочередно

нажимая на кнопки, установите нужную высоту кресла, подушек под ноги и необходимый угол наклона. Внимание! Запрещается нажимать несколько кнопок одновременно! Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент. Подушки под руки регулируется механически. У кресла есть вращение от 0 до 240 градусов и раздвижные опоры для ног, которые регулируются механически.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия

Кресло поставляется в собранном виде.